# WeatherMate.

# HANDLEIDING

Nederlandstalige handleiding Weathermate 6 / 9 / 12

Opmaak 19-05-2003

Versie 2

# Inhoudsopgave.

Onderwerpen						Paginanummer.

Inhoudsopgave							2

Mogelijkheden							3

Introductie								4

Basisprogramma en instellingen

- Datum							5

- Tijd								5

- Sproeitijd van een station instellen			6

- Dagelijkse programmastarttijden				7

- Beregeningsdagen						8

- Starten van programma’s					8

- Bekijken van programmering				9

Geavanceerd programmeren

#### Seizoenscorrectie						10

#### Enkele instelling						10

#### Programma keuze A-B-C					11

#### Testcyclus							11

#### Meerdere programma’s instellen				12

#### Beregeningsdagen in intervallen				13

Extra’s

#### Afstandsbediening						14

#### Initialiseren van de afstandsbediening			14

#### Bediening van de afstandsbediening			14

Storingen en oplossingen						15

Storingen en oplossingen	(vervolg)				16

2

# Mogelijkheden.

Onderstaand volgen de vele pluspunten en kenmerken van de Weathermate.

- Groot, duidelijk leesbaar display

- Instellingen eenvoudig uit te voeren door middel van draaischijf

- Keuze uit een 6, 9, of 12 stations automaat

- Een niet snel wegvallend geheugen bij een stroomstoring

- Stations met sluiting worden automatisch overgeslagen

- Drie programma’s

- Draadloze afstandsbediening (optie)

- Batterij backup houdt bij een stroomstoring de juiste tijd van de dag bij

# Introductie.

Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van een Weathermate regenautomaat van Aquaco B.V. uit Elst.

Wij verwachten dat u het ook een betrouwbaar en eenvoudig te bedienen systeem gaat vinden. Wij raden u daarom aan om deze handleiding aandachtig door te lezen, zodat de mogelijkheden van de Weathermate zo goed mogelijk toegepast gaat worden.

Na de eenvoudige instructies gevolgd te hebben, kunt u de Weathermate zodanig programmeren dat u meerdere stations opvolgend, of een enkel station kunt laten beregenen. Dit biedt u de mogelijkheid om enkele gebieden extra water en/of andere gebieden minder water te geven.

De optionele Weathermate afstandsbedieningset maakt het zeer eenvoudig om de stations te testen op een goede werking. Wij weten dat deze set u veel bedieningsgemak en bedieningsplezier kan geven!

3

# Basis, programma en instellingen.

#### DATUM

De huidige datum instellen gaat als volgt:

Zet de schijf in de stand “DATE” en stel de huidige dag in.

In het display staat:

- De maand (knippert)

- De dag van de maand

- De dag van de week

Druk de ▲ “up” of de ▼ “down” in en kies de maand.

Druk op next. Druk op de ▲ “up” of ▼ “down” in om de dag van de maand te kiezen.

Druk op next. Druk op de ▲ “up” of ▼ “down” in om de dag van de week te kiezen.

Een knipperend nummer of dag in het display geeft nu de te wijzigen functie aan.

#### TIJD

De huidige tijd instellen gaat als volgt:

Zet de schijf in de stand “TIME” en stel de huidige tijd in.

In het display staat:

- Het uur (knippert)

- De minuut

- AM (voormiddag) of PM (namiddag)

Om het uur in te stellen dient u de ▲  “up” of de ▼ “down” in te drukken en de huidige tijd te kiezen.

Druk op next. Druk op de ▲ “up” of ▼ “down” knop in om de huidige tijd in uren te kiezen.

Druk op next. Druk op de ▲ “up” of ▼ “down” knop in om de huidige tijd in minuten te kiezen.

Een knipperend nummer in het display geeft de nu te wijzigen functie aan.

4

# Sproeitijd van een station instellen.

Zet de schijf in de stand “TIME”.

In het display staat:

- Hoe lang het station beregent (knippert)

- Het stations nummer

- In welk programma de tijd staat ingesteld

Stel de sproeitijd van station 1 in:

- Zet de schijf op station 1

- Druk op ▲ “up” of de ▼ “down” om de sproeitijd in te stellen (1 – 99 minuten)

Stel de sproeitijd van station 2 en/of 3 tot 6 in:

- Zet de schijf op het in te stellen station 2-3-4 etc.

- Druk op ▲ “up” of de ▼ “down” om de sproeitijd in te stellen(1 – 99 minuten)

Stel de sproeitijd van station 7 in (alleen op 9 en 12 stations model mogelijk)

- Druk op de knop 7-12

- Draai de schijf op 7

- Druk op ▲ “up” of de ▼ “down” om de sproeitijd in te stellen (1 – 99 minuten)

Als er geen ander programma is gekozen dan zijn de stationstijden ingesteld voor programma A.

5

- Dagelijkse programma starttijden.

Zet de schijf in de stand “DAILY START TIMES”.

In het display staat:

- “OFF” of een eerder ingestelde starttijd (knippert)

- De tijd waarop het beregenen moet starten

- Het programma waarin de instelling moet worden gedaan

Om een andere beregeningstijd in te stellen:

- Zet de schijf op 1 in het “DAILY START TIMES” menu.

- Druk op ▲ “up” of de ▼ “down” om het hele uur te kiezen waarop het beregenen kan beginnen

- Druk op de “NEXT” knop

- Druk op  “up” of de  “down” om de minuut te kiezen waarop de start moet plaatsvinden

Om een tweede starttijd in te stellen:

- Zet de schijf op 2

- Druk op ▲ “up” of de ▼ “down” om het hele uur te kiezen waarop het beregenen kan beginnen

- Druk op de “NEXT” knop

- Druk op ▲ “up” of de ▼ “down” om de minuut te kiezen waarop de start moet plaatsvinden

Om nog een starttijd (de 3e) in te voeren dient u de voorgaande handelingen te herhalen en dient u de schijf op 3 te zetten.

Als er geen ander programma gekozen wordt, dan zal alleen het programma A werken. Als de starttijden 1,2 en/of 3 elkaar overlappen dan zal de volgende starttijd worden uitgesteld totdat het voorgaande programma afgewerkt is.

6

- Beregeningsdagen.

Zet de schijf op een van de dagen.

In het display staat:

- De geselecteerde dag

- ON of OFF (aan of uit)

- Alle dagen waarop een starttijd ingesteld staat

- Het programma A, B, of C waarvoor de instelling geldt

Om een dag te kiezen dat beregend moet worden:

- Zet de schijf op de dag (SUN-SAT)

- Druk op ▲ voor ON = inschakelen = beregenen

Om een dag te kiezen die beregend moet worden:

- Zet de schijf op de dag (SUN-SAT)

- Druk op ▲ voor OFF = uitschakelen = niet beregenen

Als er niet voor een ander programma is gekozen dan zal programma A met deze instelling te werk gaan.

- Starten van programma’s.

Zet de schijf in de stand “RUN” om normaal automatisch te beregenen.

In het display staat:

- Huidige tijd van de dag

- Dagen van de week dat beregening volgens programma A zal plaatsvinden

- Oneven, even of interval dagen als hiervoor gekozen is

Tijdens een actief beregeningsprogramma, toont het display:

- Het actieve programma

- Het station dat momenteel werkt

- De nog resterende tijd van het station

Zodra de “WATER / OFF / SENSOR” knop ingedrukt wordt stopt de beregening.

Als de “NEXT” knop ingedrukt wordt tijdens beregening zal het volgende station beregening voortzetten.

7

- Bekijken van de programmeringen

Controleer de programmering.

Draai de schijf in elke opvolgende stand:

- DIAL om de huidige maand en dag te controleren

- TIME voor de huidige tijd in uren en minuten

- Program A

- STATION WATERING TIME om de beregeningstijd van elk station apart te controleren

- DAILY START TIMES om de starttijden van de beregening te beoordelen

- SCHEDULE DAYS om te zien of de gewenste beregeningsdagen ingesteld staan

- RUN voor het programma volgens de instellingen te laten uitvoeren.

# Geavanceerd programmeren.

- Seizoencorrectie.

Zet de schijf in de stand Season % om de ingestelde stationstijden procentueel te vermeerderen of te verminderen.

In het display staat:

- 100% (knippert)

- Het gekozen programma

Om de stationstijden van programma A te verhogen:

- Druk op ▲ “up” om alle stationstijden procentueel te verhogen.

Om de stationstijden van programma A te verminderen:

- Druk op ▼ “down” om alle stationstijden procentueel te verminderen.

Als niet voor een andere programma gekozen is gelden de waarden voor Program A. Als een seizoenscorrectie voor andere programma’s gewenst is druk dan op de “PROGRAM”  knop.

Seizoensinstellingen zijn alleen zichtbaar in het display als het betreffende programma in werking is.

8

- Enkele instelling.

Draai de schijf naar “SINGLE STATION”.

In het display staat:

- Station (knippert)

- Stations looptijd

Het selecteren van een te beregenen station.

- Druk op ▲ “up” of de ▼ “down” om een station te selecteren

- Druk op “NEXT” om een beregeningstijd te selecteren (0 – 90 minuten)

- Druk op ▲ “up” of de ▼  “down” om de minuten te selecteren

- Draai de schijf naar “RUN” om het beregenen te activeren

- Programma A * B * C.

Draai de schijf naar “program A-B-C.

In het display staat:

- Off (knippert)

- Program A B C

Selecteren van programma A-B-C.

- Druk op ▲ “up” of de ▼ “down” om een programma A-B- of C te selecteren

- Druk op ▲ “up” om het geselecteerde programma aan te zetten

- Draai de schijf naar “RUN” om de cyclus te starten

Als u op de knop “WATER / OFF / SENSOR” drukt dan zal het beregenen onderbroken worden voordat de ingestelde tijd verstreken is.

- Test cyclus.

Draai de schijf naar “TEST” om alle stations voor een bepaalde tijd te laten draaien.

In het display staat:

- De tijd dat de test draait voor alle stations

De handmatige start voor alle stations gedurende een ingestelde tijd.

- Druk op ▲ “up” of de ▼ “down” om de minuten in te stellen (1 – 10 min)

- Draai de schijf naar “RUN”, en de test zal draaien

Als u op de knop WATER / OFF / SENSOR drukt dan zal het beregenen onderbroken worden voordat de ingestelde tijd verstreken is.

De test functie zal alleen de stations laten draaien die een ingestelde tijd hebben.

9

##### Instellen van meerdere programma’s.

Instellen van een extra programma (Programma B)

  - Draai de schijf naar “STATION WATERING TIME”

  - Druk 1 x op de knop “PROGRAM”, in het display verspringt “PROG A” naar

“PROG B”. U kunt nu alle stations een beregeningstijd geven

  - Stel de starttijden in

  - Stel de te beregenen dagen in

Instellen van een extra programma (Programma C)

- Draai de schijf naar “STATION WATERING TIME”

- Druk 2 x op de knop “PROGRAM”, in het display verspringt “PROG A” naar

“PROG C”. U kunt nu alle stations een beregeningstijd geven

- Stel de starttijden in.

- Stel de te beregenen dagen in

Mocht er onbewust een starttijd van een van de programma’s elkaar overlappen dan zal de Weathermate eerst de lopende beregening aflopen, en zal daarna het volgende programma starten.

###### Beregeningsdagen intervallen

Draai de schijf naar “ODD-EVEN-INTERVAL”

In het display staat:

- Het geselecteerde optie “Odd, EVEN of INTERVAL”

- On or off (aan of uit) (knippert)

- De dagen die ingesteld staan voor het beregenen

Instellen van “ODD” of een “EVEN” beregeningsdagen.

- Draai de schijf naar “ODD-EVEN-INTERVAL”

- Druk op de knop “NEXT” om “ODD” of “EVEN” te selecteren

- Druk op de knop ▲ “up” om de gewenste functie aan te zetten

- Draai de schijf weer naar “RUN”

Instellen van een interval.

- Draai de schijf naar “ODD-EVEN-INTERVAL”

- Druk 2x op de knop “NEXT” om interval te selecteren

- Druk op de knop ▲  “up” of de ▼ “down” om het aantal dagen te selecteren tussen de beregeningsdagen in, 1 is om de dag, 2 is om de twee dagen etc.

- Druk op de knop “NEXT”

- Druk op de knop ▲ “up” of de ▼ “down” om de dag te selecteren waar de beregeningsinterval moet beginnen

10

Het toevoegen of verwijderen van dagen tijdens de “ODD” of “EVEN” cyclus.

- Draai de schijf naar “ODD-EVEN-INTERVAL”

- Druk op de knop “PROGRAM” om het te wijzigen programma te selecteren

- Druk op de knop “NEXT” om “ODD” of “EVEN” te selecteren

- Houdt de knop ▲ “up” gedurende 5 seconden in

- Druk op de knop “NEXT” om de dag te selecteren

- Druk op de knop ▼ “down” om de dag te verwijderen

- Draai de schijf weer terug naar “RUN”

# EXTRA’S

###### Afstandsbediening.

De afstandsbediening is een optie op de Weathermate, hiermee is het mogelijk om de beregening van uw tuin overal te starten zowel binnen als buiten.

  - Het initialiseren van de afstandsbediening op de Weathermate.

De afstandsbediening van de Weathermate moet eerst worden aangemeld eerdat deze een signaal naar de Weathermate zal doorgegeven.

Om de afstandsbediening aan te melden dienen de volgende handelingen gedaan te worden. Houdt de knoppen ▲ “up” en ▼ “down gedurende 5 seconden tegelijk ingedrukt, als u dit goed gedaan heeft zullen er in het display vier nullen verschijnen.

Richt de afstandsbediening op de Weathermate en druk gedurende 5 seconden op de knop ►►  van de afstandsbediening, als dit goed gegaan is dan zullen de vier nullen weer van het display verdwijnen. De afstandsbediening heeft nu zijn eigen unieke code met de Weathermate gemaakt.

  - Werking van de afstandsbediening.

Voordat de afstandsbediening zal werken moeten alle stations die bedient moeten worden een beregeningstijd in hebben gekregen, een station met 0 minuten zal niet in werking treden naar activatie met de afstandsbediening.

Werking van de afstandsbediening.

De onderste knop activeert / deactiveert de station(s)

De bovenste knop activeert het volgende station

Het groene lampje op de afstandsbediening duidt aan dat de batterij goed is en een

De zendafstand van de afstandsbediening is CA 200 meter zonder obstakels, en met een goed werkende batterij. De zendafstand zal wel minder worden door een slechte batterij, maar ook door obstakels zoals, gebouwen en glas.

11

# Storingen en oplossingen.

| Geen beeld …………………………………… Batterij icoon staat in display | Geen stroom naar de transformator. …………………………………… Geen stroom uit de transformator. …………………………………… Weathermate draait op de batterij. | Controleer de zekering en aardlekschakelaar in de meterkast. …………………………………… Transformator defect. …………………………………… Controleer de stroomverbinding van de Weathermate. |
| --- | --- | --- |
| Programma start niet automatisch. | Valve power schuif staat niet omgezet. …………………………………… Draaischijf staat niet op RUN. …………………………………… Geen starttijden ingegeven. …………………………………… Geen dagen ingegeven. …………………………………… Geen stationstijden ingegeven. | Zet de schuif van de valve om. …………………………………… Draai de schijf naar RUN. …………………………………… Geef een starttijd in. …………………………………… Plan de dagen in. …………………………………… Geef stationstijden in. |
| Display toont aan dat het programma draait maar er wordt niet beregend. | Kortsluiting is ontstaan in een station of bedrading waardoor de zekering is gesprongen. …………………………………… Regensensor heeft de beregening onderbroken. …………………………………… | Vervang het kapotte station of repareer het kortgesloten draaddeel. Vervang de zekering. …………………………………… Geef de regensensor de tijd om de beregening te starten of zet de Weathermate van sensor naar water. …………………………………… |
| Beregening start op de verkeerde dag(en). …………………………………… Beregening start op de verkeerde tijd(en). | Controleer of de datum goed staat ingesteld. Dag(en) staan verkeerd of niet ingesteld. …………………………………… De huidige tijd staat niet goed ingesteld. Starttijd staat niet goed. Meerdere starttijden ingesteld. | Stel de datum opnieuw in. Programmeer de startdag(en) opnieuw. …………………………………… Stel de juiste tijd van de dag in. Stel de juiste starttijden in en laat andere ingestelde starttijden vervallen. |
| Station wil niet beregenen. …………………………………… Display toont aan “ERR” samen met een stationsnummer. …………………………………… Display toon aan “ERR” samen met het stationsnummer 0. | Er is geen water op het station. …………………………………… Er is geen starttijd ingegeven op het station. …………………………………… Regensensor heeft het programma onderbroken. …………………………………… Er is kortsluiting ontstaan in een station of in de bedrading, waardoor het station wordt overgeslagen. …………………………………… Er is kortsluiting ontstaan in een station of in de bedrading naar de hoofdklep waardoor alle stations worden overgeslagen. | Controleer de watertoevoer op het systeem. …………………………………… Stel een starttijd in, op het gewenste station. …………………………………… Geef de regensensor de tijd om de beregening te starten of zet de Weathermate van stand SENSOR naar WATER. …………………………………… Vervang het defecte station, of repareer de bedrading/ controleer de bedrading op losse verbindingen. …………………………………… Repareer de bedrading of vervang het hoofdstation. |
| Om de melding “ERR” in het display te verwijderen dient eerst de oorzaak van het probleem opgelost te zijn, en vervolgens het gehele systeem een test te laten draaien. |
| Vervormd/onduidelijk display. | Stroomstoring vervormt microprocessor. | Gebruik een paperclip en buig die recht om de Weathermate te resetten. Het gaatje met daarachter het resetknopje, zit aan de rechter voorzijde van de Weathermate. |
| Om alle programma’s in de Weathermate te wissen, dient de schijf op “Program A B C” gezet worden en vervolgens het resetknopje ingedrukt te worden. Programmeer de Weathermate opnieuw. |

Aquaco B.V.

Postbus 98

6660 AB  ELST

tel	: 0481-377177

fax	: 0481-373856

e-mail: info@aquaco.nl

Voor storingen bel service afdeling: 0481-372720

13