Verkorte handleiding (Snelle start) voor Wheathermatic Smartline SL1600 Automaten middels standaard programmering.

(drukknop handbediend programma)

“PGM” staat voor			: Programmakeuze A,B,C of D.

“NEXT”					: Volgende optie kiezen en/of om van zone te wisselen.

“BACK”					: Vorige optie kiezen en/of om van zone te wisselen.

“RUN MANUAL PROGRAM” 		: Handmatig een bestaand programma starten.

“ADJUST VALUE”			: Stel waarde in middels drukknoppen “▲/▼”.

“▲/▼”- toets voor omhoog/omlaag	: Om de knipperende optie in het beeldscherm te wijzigen.

“MODE” Auto Adjust/Standard		: Keuze, hier lampje op standaard houden.

“ACTIVE” of “BYPASS” van “SENSOR”	: Keuze standaard op Active laten staan,

indien aanwezig, werkt de sensor.

Smartline Standaard

Programmering/instelling

(Lees ook het deel v.d. handleiding:

Programmeer Instructie Auto Instelling).

Volgorde van instelling van de draaiknop:

| Set time/date. Instelling, tijd van de dag met maand/dag/jaar. Set zone run times. Sproeitijd per zone (1 min. tot 9 uur 55 min.) voor programma’s A,B,C en D) die in gebruik zijn. Set daily start times. Dagelijkse starttijden voor programma’s (A,B,C en D) die gebruikt worden. Set watering days. Kies voor dagen van de week, interval (1-30 dagen) of voor oneven of even dagen instelling voor Programma’s A,B,C en D die in gebruik zijn. Set omit times/days. Stel tijden, dagen en datums in, waarop niet besproeit mag worden. (Optioneel) Seasonal % adjust. Stel seizoen % per maand in voor programma’s A,B,C en D. 7. Knop op standaardinstelling “Run” | set time/date set zone run times set daily star times set watering days set omit times/days seasonal % adjust run | Handbediend starten manual test Manual test. Draaiknop op “MANUAL TEST”. Gebruik Up- en Down pijlen om de sproeitijd in te voeren (10 sec. tot 10 minuten) voor alle zones waarbij een sproeitijd aangegeven is. Zet knop op “RUN” om te starten. manual zone Manual Zone Draaiknop op “MANUAL ZONE” Gebruik de NEXT-drukknop om de zone te zoeken. Gebruik UP- en Down pijlen om ’n zone te kiezen. (1 min. tot 9 uur 55 min.) Zet knop op “RUN” om te starten. Lees de complete gebruikershandleiding om extra functies door te nemen. Website: www.aquaco.nl Telefoon: 0481 372720 |
| --- | --- | --- |

Versie: SL1600-QS-02NL