KURZANLEITUNG (schnelle Start) für Weathermatic Smartline SL1600 Steuergeräte

durch Standard Programmierung.

Gebrauche PGM um die				Gebrauche UP und DOWN Pfeiltaste

Programm A,B,C, oder D zu wählen			für Einstellung der Werte

“PGM” steht für  	: Wählmöglichkeit für Programm A,B,C oder D.

“NEXT”	: Folgende Wählmöglichkeit und/oder wechseln von Bereich.

“BACK”	: Vorige Wählmöglichkeit und/oder wechseln von Bereich.

“RUN MANUAL PROGRAM” 	: Mit der Hand ein bestehendes Programm anfangen.

“ADJUST VALUE”	: Einstellen Wert durch Pfeiltasat “▲/▼”.

“▲/▼”- Drückscheibe für auf/nieder	: Um die zwinkernde Option auf dem Bildschirm zu andern.

“MODE” Auto Adjust/Standard	: Auswahl, hier das Licht auf “Standard” stehen lassen.

“ACTIVE” of “BYPASS” van “SENSOR”	: Auswahl, Standard auf  “Aktive” stehen lassen,

Indem anwesend, arbeitet der Sensor.

Smartline Standard

Programmierung/Einstellung 				Manual Operation

Reihenfolge der Drehscheibe:

| Set time/date. Einstellung, Tageszeit mit Monat/Tag/Jahr. Set zone run times. Beregnungszeit pro Zone (1 min. bis 9 Uhr 55 min.) für Programme (A,B,C und D). die in Gebrauch sind. Set daily start times. Tägliche Anfangzeiten für Programme (A,B,C und D) die in Gebrauch sind. Set watering days. Wähle für die Tage pro Woche, Intervall (1-30 Tage) oder für die Ungerade (odd) oder gerade (even) Tage die Einstellung für Programme A,B,C en D die in Gebrauch sind. Set omit times/days. Wähle Zeit, Tage und Daten, worauf Beregnung nicht gewünscht werd (beliebig). Seasonal % adjust Wähle Saisons % pro Monat für die Programme A,B,C und D. 7.Scheibe auf standard Einstellung “Run” | set time/date set zone run times set daily star times set watering days set omit times/days seasonal % adjust run | manual test Manual Test Setze die Drehscheibe auf “MANUAL TEST”. Gebrauche die auf und nieder Pfeiltaste um die Beregnungszeit einzugeben (10 Sek. Bis 10 Minute) Für alle Zonen wobei eine Beregnungs- zeit angegeben ist. Setze die Scheibe auf “Run” um anzufangen. manual zone Manual Zone Setze die Drehscheibe auf “MANUAL ZONE” Gebrauche die NEXT Drückscheibe um der Zone zu suchen. Gebrauche die auf- und Nieder Pfeiltaste um einen Zone zu Wählen. (1 Min. Bis 9 Uhr 55 Min.) Setze die Scheibe auf “Run” um anzufangen. Website: www.aquaco.nl Telefon: + 31 481 372720 |
| --- | --- | --- |

Versie: SL1600-QS-DU-01